## Slide 1
Statusupdate KW30

## Slide 2: Heute mal anders!
1.) Video anschauen
2.) Folgende Erklärfolie lesen
3.) Fragen stellen. Stille Leser werden hiermit auch animiert Fragen zu stellen ;-)

## Slide 3: Statemachine mit Sprachbedienung
Video

## Slide 4: Statemachine mit Sprachbedienung
Statemachine wird gestartet und bleibt im „Wait for“ State (Sensoren und Rviz werden hochgefahren)
Eingabe über Sprache: „drive manually and make use of joystick“ (Transkript wird ebenfalls gefilmt)
Obwohl das Transkript falsch ist klassifiziert der Roboter die Handlung korrekt
„drive“ & „manual“  localization (Karte & und Partikelfilter)  drive  drive manually (Joystick, Move Base und alles Nötige zur Bewegungsumsetzung via Joystick. State wird jederzeit angezeigt)
Hannes kann dann den Roboter ohne bisher einen Knopf gedrückt zu haben den Roboter steuern
Eingabe: „wait for new commands“
Transkript korrekt und Wechsel in den Modus „wait for“ wird veranlasst (Bevor bspw. ein autonomer Fahrmodus eingestellt werden soll muss in „wait for „ gewechselt werden). Hierbei wird das ROS Netzwerk heruntergefahren und sofort wieder eingeschaltet. Zustand s.o.
Nun folgt ein kleiner Bug: „drive to location laboratory“ wird erfolgreich transkribiert und das entsprechende Ziel wird veröffentlicht bevor Move Base hochgefahren ist. Move Base sollte jedoch wie im folgenden Video ein Ziel haben und eine Trajektorie planen.

## Slide 5: Statemachine mit Sprachbedienung
Video

## Slide 6: Statemachine mit Sprachbedienung
Eingabe „drive to location“ wird korrekt klassifiziert (drive & autonom) jedoch wurde kein Ziel erkannt
Während der Roboter die weitere Konversation mit Hannes führt (Nachfrage der Location) fährt es schonmal alle nötigen Systeme (auch Move Base) hoch um die autonome Fahraufgabe zu erledigen.
Eingabe „laboratory“ bewirkt dann eine Veröffentlichung einer Zielpose wenn Move Base bereits hochgefahren ist und der Roboter kann losfahren
  Giulianos Vorschlag: Solange Move Base/Status abfragen bis der Knoten oben ist, dann veröffentlichen (Hannes sagt doofe Idee)

## Slide 7: Personenerkennung
Video

## Slide 8: Personenerkennung
Programm wird gestartet
An „empty file“ erkennt man, dass das „Gedächtnis“ in dem Moment leer ist
Hannes wird registriert in dem er alleine vor der Kamera sitzt oder steht und vor ca. 5 Sekunden (Zeit kann variieren) in die Kamera schaut und dann seinen Namen eingibt
Giuliano lässt sich auch registrieren
Hannes lässt sich dann von der Kamera erkennen und wird (aktuell nach 60s Cooldown) wieder erkannt, mit seinem Namen begrüßt, neu vermessen und abgespeichert.
Jede erkannte Person wird auch nach Programm Shutdown auf beiden Kameras wieder erkannt.
Die Nudelpackung ist für das Video nicht relevant
  Blob detection wurde verworfen und das Programm wird nun verlangsamt solange keine Person gesehen wird

## Slide 9: Was ist noch passiert?
Hochzeit der beiden Projekte
Bugfixing
Konversation verbessert

## Slide 10: Weitere Schritte
Testing
  Bugfixing
  Ggf. Trainingsdaten anpassen
Dokumentation
  CONSENS nachpflegen
Gliederung für Masterarbeiten

## Slide 11: Fragen
Performanceunterschied zwischen RNN und Netz mit Hidden Layer…Mehr Overfitting?
Weitere Aufgaben für die Personenerkennung?